## Slide 1: 智能系统设计与应用 (2022 春季学期)
主讲教师：詹德川
Case II:
Ice Prediction and Navigation Assistant for Polar Area

## Slide 2: 大纲
任务介绍：项目背景
项目成果：突破性亮点
软件架构：高鲁棒设计
成果使用：服务及对比

## Slide 3: 大纲
任务介绍：项目背景
项目成果：突破性亮点
软件架构：高鲁棒设计
成果使用：服务及对比

## Slide 4: 任务介绍：目标
目标：
能够为雪龙号航行
规划提供指导性意见

## Slide 5: 任务介绍：数据来源
ICESat
ALOS
ERS-1
ERS-2
RADARSAT-1
Cryosat-2
Envisat
Terra
Landsat-8

## Slide 6: 任务介绍：数据来源（主要分析对象）
MODIS-Terra：
每天过境4次，每次扫描覆盖区域存在交叠，但不可能完全相同
Landst-8：每16天过境1次，大部分传感器的分辨率在30m
36个波段，3 level的产品，其中level 1中band1和band2 分辨率最高，每像素250m，视幅宽度2330km

## Slide 7: 任务介绍：同类产品背景介绍
目前遥感图像图像分割和分类主要采用选取特征阈值和目视解译的方法进行处理
  优点：
    目视判读需要的设备少，简单方便
    地质、海洋专家可以从一张遥感图像中获取多样信息
  缺点：
    人力消耗大
    判读时间长
    多样信息获取需要大量背景知识

## Slide 8: 大纲
任务介绍：项目背景
项目成果：突破性亮点
  基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别和标注
  基于流形测地线重构的航道规划
软件架构：高鲁棒设计
成果使用：服务及对比

## Slide 9: 一个重要的参考产品
MODIS-29：
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别
缺陷：
偏向于发现云层，薄云区域也被标注为云区
对薄冰区域的标注分辨率很低~1km

## Slide 10: 如何对可航行区域进行进一步细分
将MODIS图像中的局部分为
  云I：厚云区域（云下海域状态不明，解决方法后置）
  云II：薄云区域（云间水道依稀可见）
  冰II：薄冰、碎冰区域（存在冰间水道）
  冰I：厚冰区域和陆地（不存在冰间水道）
  海：不存在任何障碍
MODIS29辅助下手动构建以上5种图像的数据集：
在MODIS29辅助下获取云区域和冰区域；
人工鉴别云I II 和 冰I II；
在每个区域上随机取样作为图像块的中心点；
以中心点为中心，取20x20像素的图像块
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别

## Slide 11: 如何对可航行区域进行进一步细分
海 厚冰 薄冰 厚云 薄云
以上4类图像块谱特征分布、综合光密度有明显差异
能量集中
光密度低
能量集中
光密度高
能量谱短尾
光密度分布广
能量相对集中
光密度高
能量相对集中
光密度高
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别

## Slide 12: 基于局部谱分解打分的区域标注
Approximation Ranks （AR）
图片方向对AR的影响：链接
  存在冰（云）间水道的局部区域的AR存在各向异性，不同方向上计算出的AR方差较大
基于局部谱分解打分的区域标注
95%
Approximation Rank
特征表达：MODIS局部（20x20）7个方向上的AR，
以及综合光密度（IOD），AR的方差，像素值的方差；
RBF-SVM对([易航行段：海]、[可航行段：薄冰、薄云]
以及[不可航线段：厚冰、厚云])训练；
3. 输出各段的后验（置信度）作为对局部区域的打分
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别

## Slide 13: 数据处理说明
提取MODIS band1和band2的图像（两种读取方法）
同态滤波以去除球体上光照变化的影响
手动为每个类别采集并标注了3500张MODIS图像块（20x20）
以15°为间隔抽取不同方向上的AR，抽取24维特征其中包括20维AR特征+4维额外统计量（AR的均值方差、IOD的均值方差）
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别

## Slide 14: 实验环境说明
Python3.1 + Intel i7 3.3GHz + 12G RAM
特征抽取+预测时间约6分钟
部分实验记录：分类准确率 以AUC评价达到0.82
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别

## Slide 15: Approximation Ranks特征权值（重要性）验证
图中蓝色横线标记处对应band1/band2分别通过radiance_offsets、radiance_scales以及corrected_counts_offsets、corrected_counts_scales提取的MODIS图像抽取的AR特征对应的权值
红色对应为AR统计量和IOD统计量特征对应的权值
海 vs rest
簿冰、云 vs rest
厚冰、云 vs rest
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别

## Slide 16: 多Band（多模态）特征提取的必要性
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别

## Slide 17: 效果展示
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别
  基于该类型特征的分类器可以对20x20的遥感图像区域进行冰区、海域和云层的判别

## Slide 18: 像素级标注方案：基于多示例表示的前向像素级打分标注
对于MODIS图像上的每一像素，将有400个20x20的局部区域可以覆盖；
可以考虑将局部区域视为一个示例，而被其覆盖的每个像素视为一个bag
使用Multi-Instance Learning进行像素级别的打分标注
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别

## Slide 19: 像素级标注方案：基于多示例表示的前向像素级打分标注
输入：已知每个MODIS图像块包含400个像素点；训练集中MODIS图像块的标注打分亦已知
假设：
  MODIS图像块中的“可航行”标注打分由厚冰云的置信度确定；
  MODIS图像块中的“可航行”标注打分由图像块中符合潜在概念的某一像素的标注打分确定；
Multi-Instance Regression with Region of Interest (ROI) detection
项目成果I:基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别
  基于该技术可以对遥感图像进行像素级冰区、海域和云层的判别

## Slide 20: MODIS时序图像组成的航道空间
时序MODIS图像最短路径规划的统一模型：
  MODIS Cube 示例1：
  项目成果II:基于流形测地线重构的航道规划

## Slide 21: MODIS时序图像组成的航道空间
  MODIS Cube 示例2：
  项目成果II:基于流形测地线重构的航道规划

## Slide 22: 使用MODIS Cube适应多种需求
时间等待的cost很大
等候cost为0
  项目成果II:基于流形测地线重构的航道规划

## Slide 23: MODIS Cube空间中最短路径规划
使用局部最短路径规划得到的路径重构起始点到终点的路径：
  类似于ISOMAP中的测地线重构
  项目成果II:基于流形测地线重构的航道规划

## Slide 24: 大纲
任务介绍：项目背景
项目成果：突破性亮点
软件架构：高鲁棒设计
  轻量级客户端架构设计
  冗余双服务器端设计
  可监控信息流设计
成果使用：服务及对比

## Slide 25: 软件架构：原型初步操作界面
交互式起点终点定义：
需要能够根据船航行
的GPS坐标重新定位
规划过程中可更改的
在安全得以保障的前
提下的额外指标
每隔一段时间进行路径
重新规划或者手动刷新
获取新MODIS图像后对
浮冰位置进行校准

## Slide 26: 软件架构：本地模式的工作方式
  本地模式：
起始点和终点请求
确定海域范围
下载相关卫星图像
卫星图像处理、预测海冰情况
使用路径规划算法进行航线指导

## Slide 27: 软件架构：本地模式的优缺点
优点：
  进度可视化
  交互性强
  功能操作全面
缺点：
  本机环境配置要求高（i7处理器，8G以上内存）
  灵活性差，依赖随船网络
  专人操作

## Slide 28: 软件架构：轻量级客户端架构设计
将区域请求和路径规划转移到客户端,这两部分的特点：
  网络传输开销小
  需要用户频繁交互
起始点和终点请求
确定海域范围
下载相关卫星图像
卫星图像处理、预测海冰情况
使用路径规划算法进行航线指导
站位点批量输入，海域范围界定

## Slide 29: 软件架构：轻量级客户端架构设计

## Slide 30: 软件架构：轻量级客户端架构设计

## Slide 31: 软件架构：冗余双服务器端设计
起始点和终点请求
确定海域范围
下载相关卫星图像
卫星图像处理、预测海冰情况
使用路径规划算法进行航线指导
服务器端
服务器端冗余替换：
南京大学方面提供MacPro 64GB内存64核胖节点计算服务器、直接出校IP用于24小时监控
极地研究中心方面架设了高性能虚拟计算服务器
采用抢占任务式服务

## Slide 32: 软件架构：可监控信息流设计
客户端
服务器
通常的C/S架构
非公网服务器架设 问题：返向ssh连接
传输可靠性问题： 构造新协议、编码等
维护和监控问题： 无法全天候监控维护
加密信道
加密信道
我们采用的架构
加密信道

## Slide 33: 软件架构：可监控信息流设计
在雪龙号出现较大颠簸硬盘响应很慢或者系统软件存在问题时，我们的信息流设计存在快速备份方案：
海域范围

## Slide 34: 软件架构：可监控信息流设计
服务器控制台
邮件log服务
隐含可以存在审计用户

## Slide 35: 第二期软件架构：C/S架构向B/S架构迁移
客户端
起始点和终点请求
使用路径规划算法进行航线指导
服务器端
确定海域范围
下载相关卫星图像
卫星图像处理、预测海冰情况
  原系统架构
  优点：
  网络传输开销小
  设计简单
  缺点：
  更改服务需要重新部署

## Slide 36: C/S架构向B/S架构迁移
浏览器
使用路径规划算法进行航线指导
Web服务器
起始点和终点请求
打包发送浏览器
原服务器端
确定海域范围
下载相关卫星图像
卫星图像处理、预测海冰情况
Web请求
  新系统架构
  优点：
  高复用
  系统更新灵活
  系统更安全

## Slide 37: 第三版原型界面（基于HTML5）

## Slide 38: 轻量级命令行验证系统
单台笔记本

## Slide 39: 大纲
任务介绍：项目背景
项目成果：突破性亮点
软件架构：高鲁棒设计
成果使用：服务及对比

## Slide 40: 服务对比：北师大报告
整体密度偏小，东经75-80°沿线区域密集度小于50%

## Slide 41: 服务情况：11月15日监控效果

## Slide 42: 服务情况：11月17日监控效果

## Slide 43: 服务对比：湾区海冰情况
湾区存在冰山，不容乐观

## Slide 44: 服务情况：新站罗斯海

## Slide 45: 服务情况：现行地址前往中山站

## Slide 46: 服务情况：现行地址前往中山站（3小时前）

## Slide 47: 第八次北极实航路线验证

## Slide 48: 全程测评对比

## Slide 49: 未受云层干扰的区域测评
在未受云层干扰的区域，我们规划的航线和实际走航几乎完全重合

## Slide 50: 服务情况：服务时效

## Slide 51: 总结
模型方面：两个突破性亮点
  基于局部谱分解和MIML的海冰密集判别和标注
  基于时序MODIS立方体的航道规划
架构方面：两个可靠灵活的设计
  轻量级客户端设计
  可监控信息流设计
成果使用：高效智能辅助系统

## Slide 52
前往下一站……