## Slide 1: 智能系统设计与应用 (2022 春季学期)
主讲教师：詹德川
Case IV:
Diagnosis and Analysis of High-speed Transmission Equipment based on Ensemble Learning

## Slide 2: 大纲
任务目标
数据来源
特征提取
分类模型
系统实现

## Slide 3: 南高齿项目立项背景
南京大学与南高齿于2016年2月正式接触，就Gcare机器学习智能诊断模块项目进行商讨
项目技术背景：
  基于多同构传感器的多源信号输入
    每台传动机组存在多个传感器
  知识结构化迁移问题
    不同风场的差异性带来的问题
  学习目标具有明显的代价差异和序关系
    对不同严重程度状态的判别
多同构传感器
合作项目内容部分

## Slide 4: 任务目标
研发专用系统
辅助机械工程师进行故障诊断
并能够对设备进行故障预警
减少工程师工作量

## Slide 5: 大纲
任务目标
数据来源
特征提取
分类模型
系统实现

## Slide 6: 数据来源
1. 标记确定
黄花梁风场2013年的风机简易报告。报告中包含对风机状态的描述，并在风机层面给出了评分，其取值范围为1 – 5：
1 设备状态良好（绿色）
2 设备有轻微故障，设备可以继续运行（绿色）
3 设备有明显故障，设备可以继续运行，但需要加强巡检或监测（黄色）
4 设备有较大故障，需尽快安排设备检修（橙色）
5 马上停机检修（红色）

## Slide 7: 数据来源
1. 标记确定
每台风机对应一个标记
风机又可以进一步细分为主轴、发电机、齿轮箱三个部件
每个部件又进一步划分为多个通道（每台风机三个部件共有8个通道，包括MB、Gear Input、Gear Pl.Stage、Gear LSS、Gear IMS、Gear HSS、Geno DS和Geno NDS）
每个通道进一步包含若干测点
时域和频域数据在测点层级给出，分类任务处于通道层级。只要一个通道出问题，其所属的部件就有问题，进而所属的风机也将呈现有问题的状态。

## Slide 8: 数据来源
1. 标记确定
通过仔细阅读原始报告中对风机、部件（主轴、发电机、齿轮箱）和通道（如发电机前端、后端、齿轮箱低速级、高速级、行星级等）状态的文字描述，并比对了风机层面的标记，最终手动给出了通道层级的标记。
在构造样本时，我们会把属于相同通道的测点的特征进行拼接，从而得到通道层级的特征向量，最终与手动标注的通道层级的标记一起形成有标记样本。

## Slide 9: 数据来源
2. 输入量
除了简易报告以外，南高齿以第三方数据库Observer为媒介向我们提供原始时域和频域数据，这两者即为整个项目的输入量。
Observer数据库加密，无法直接对数据库的原始数据进行批量提取和处理，因此采用键盘宏录制软件Autoit模拟人工鼠标点击和键盘输入操作来导出数据

## Slide 10: 数据来源
2. 输入量
提取出的数据以xml和jpg文件存储，其中：
xml文件包含某个通道下某个测点的频域数据、故障频率等基本信息
jpg文件以及用于做时间校验
故障频率
主转速
真实采样时间

## Slide 11: 大纲
任务目标
数据来源
特征提取
  结合领域知识从风机机组多测点传感信号中提取频域特征，减小有效数据较少所带来的过拟合风险
分类模型
系统实现

## Slide 12: 特征提取
1. 时间校验
数据从Observer软件导出时，脚本选定了一个目标时间，导出的数据是数据库中记录的与这个目标时间最接近的一条记录。数据记录的真正时间和目的时间存在一定的误差，一般在数日内。如果误差过大，则可认为导出的数据是无效的，因此需要做时间校验。
使用pyocr和tesseract-ocr工具对图片中的日期进行识别，最终将误差较大的xml文件过滤掉

## Slide 13: 特征提取
2. 高阶特征提取
2.1 数据正规化和直方图特征化
解析xml文件中的HSS值，该值为轴承原生转速，以圈每秒为单位(cpm/60)；
解析xml文件中的频域数据，该数据表现为一系列x-y数据对，对于X轴的值，一律除以HSS，并只保留0-80部分，然后解析xml文件中的峰值数据（peak 频率和peak），用来做Y轴的正规化，即y=y/peak；
将X轴进一步切分为一个个宽为0.1的区间，注意到前面只保留了0-80范围内的x，因此切分后我们可以得到800个区间。对于每一个区间，我们把属于该区间内的y值求和，从而将原始的x-y频域数据直方图特征化为一个长度为800的向量。
我们将上述直方图特征化后得到的数据称作“直方图信号”，以便区别于正规化的原始频域信号（“正规化信号”）。
what is hist?
what is BOW?
The simplest Freq. feature!

## Slide 14: 到底怎么做特征工程呢？
传感器到底传出了什么？

## Slide 15: 所以，频谱中隐藏了什么呢？

## Slide 16: 什么是Env？

## Slide 17: 特征提取
2. 高阶特征提取
2.2 高阶特征设计
  在正规化信号上，判断peak频率是否为某个故障频率的倍数，或故障频率是否为peak频率的倍数，若是则为1，否不是则为0。此特征维度为1；
  在正规化信号上，提取故障频率及其2-10倍频的y值；再提取故障频率及其2-10倍频左右一倍边频范围内的y，并计算标准差。若该通道包含f个故障频率，则该特征维度为10*f+10*f=20*f；
  在直方图信号上，计算信号的熵，即 ，
  。此特征维度为1；
  在直方图信号上，进行haar、db1、coif1、bior1.1四种小波变换，然后分别使用变换后的上、下边带信号进行逆小波变换，得到8组重构信号。此特征维度为8*800=6400；

## Slide 18: 特征提取
2. 高阶特征提取
2.2 高阶特征设计
  对于上面重构的信号，分别计算信号的熵，此特征维度为8；
  在正规化信号上，计算y值的均值和方差，此特征维度为2；
  在正规化信号上，提取故障频率及其2-3倍频左右0.5倍边频范围内的y，计算熵值。若该通道包含f个故障频率，则该特征维度为f；
  在直方图信号上，计算yi=|xi-x_{i+1}|，H_diff=-\sum_i=1^800 yi*log(yi)。此特征维度为1；
  在直方图信号上，计算yi=|xi-0.5*x_{i+1}-0.5*x_{i-1}|，H_diff=-\sum_i=1^800 yi*log(yi)。此特征维度为1。

## Slide 19: 什么是故障频率，在故障频率附近收集信息有什么作用？
对于固定机组，几乎是固定的，为什么？
成倍的故障频率为什么出现？
故障频率的旁瓣波形
有什么意义？

## Slide 20: 特征提取
3. 特征拼接
上面一共给出了9组高阶特征。若该测点包含f个故障频率，则共可提取出14+21*f+6400维特征（其中重构信号的6400维特征在训练分类器时没有使用）。为了得到通道层级的特征向量，我们会把属于相同通道的测点的特征进行拼接，从而得到通道层级的特征向量。
例如，对于发动机前端通道的某个测点，xml文件中包含BPFO、BPFI、BSF、FTF四个故障频率，那么该测点的数据提取出的样本特征维度即为14+21*4+6400=6498，而在训练分类器时实际使用了其中的98维特征。已知发动机前端通道包含了4个这样的测点，因此拼接后发动机前端样本的特征维度即为98*4=402。
DS VEL (low class)
DS VEL (high class)
DS ENV3 (low class)
DS ENV3 (high class)
14+21*4=98
14+21*4=98
14+21*4=98
14+21*4=98
98*4=402
例：
发动机前端

## Slide 21: 大纲
任务目标
数据来源
特征提取
分类模型
  利用Easy Ensemble框架解决故障诊断应用中类别不平衡和代价敏感共生的问题
  进一步应用集成学习方法提升分类器的泛化性能，基分类器包括对数几率回归、随机森林和Xgboost
系统实现

## Slide 22: 分类模型
1. 类别规约
由于有标记样本是在通道层级获得的，而这样样本的标记是我们手工标注的，因此难免会出现相邻类别混淆的现象。为了减轻这种现象对学习模型造成的影响，我们将原本的多分类问题规约为二分类问题。
将样本标记<=alpha进行规约，从而将数据集划分为正负两类样本，其中正类为标记<=alpha的样本，负类为标记>alpha的样本。在实验、测试和模型的实际应用中，取alpha分别为2和3，这也与南高齿给出的“绿黄橙红”四个机器状态中的绿-黄和黄-橙分割是一致的。
1
2
3
4
5
alpha=2
1
2
3
4
5
alpha=3

## Slide 23: 分类模型
2. 类别不平衡
在南高齿提供的报告中，出现问题的风机（部件或通道）占较小的一部分，这种现象在主轴部件上尤其严重。具体表现为，大量样本被标记为2或3，仅有少量样本标记为4，而标记为5的样本则为凤毛麟角。因此，在把多分类问题规约为二分类问题以后，我们就不得不考虑问题中的类别不平衡现象。
采用集成学习中的Easy Ensemble方法对类别不平衡现象进行处理
Alg. Easy Ensemble
对于类别+，-，其中-为样本数目少的一个类别；
采样过程中，对类别+和-分别有放回采样t次，形成一组训练样本；
按照步骤二p次，得到p组训练样本。
实验中t=30，p=10。
解决样本不平衡带来的问题
解决由于样本数目少带来的模型泛化性能差的问题

## Slide 24: 分类模型
3. 集成学习模型
集成学习使用多个分类学习器提高学习系统的泛化能力。在我们提出的集成学习方法中，采用了对数几率回归（Logistic Regression）、随机森林（Random Forest）和XGBoost三种基分类器。
集成的集成
由Easy ensemble得到的p个采样集

## Slide 25: 具体使用的分类器
Logistic Regression

## Slide 26: 具体使用的分类器
Random Forest
  CART :递归地将输入空间分割成矩形

## Slide 27: 具体使用的分类器
Random Forest
  Bagging: 从样本集中用Bootstrap采样选出n个样本

## Slide 28: 具体使用的分类器
Random Forest
  从样本集中用Bootstrap采样选出n个样本，预建立CART
  在树的每个节点上，从所有属性中随机选择k个属性，选择出一个最佳分割属性作为节点

## Slide 29: GBDT（Gradient Boosting Decision Tree）
什么是Boosting？
一个小例子：假设x=（1,2,3），y=（11,12,13）
假设我们学习到了一个分类器f1(x) = (1,2,3)
显然这个分类器不行，但是如果f2(x) = 10；我们就有F(x) = f1(x)+ f2(x)
这里f2(x) = y - f1(x)，就是f1(x)学习的残差
那么什么是残差呢？

## Slide 30: 具体使用的分类器
XGBoost
  模型复杂度和测试错误之间的关系
  如果选用CART作为分类器
  可以将损失函数定义为
  于是，损失函数（综合误差和复杂度后）可以定义为
  在正常的GBDT中
  在XGBoost中

## Slide 31: 分类模型
Python 2.7 + Intel i7 3.3GHz + 28G RAM
分别使用不同的训练集测试集和类别规约值，进行了四种重复实验，对特征和模型进行测试
分类准确率以ACCU评价，基分类器通过AUC选择
HHL
70%
HHL
30%
LR=2
HHL
70%
HHL
30%
LR=3
HHL
100%
BY
100%
LR=2
HHL
100%
BY
100%
LR=3
Training
set
Test set
4. 实验测试

## Slide 32: 分类模型
4. 实验测试
HHL 7/3, LR=2
HHL 7/3, LR=3

## Slide 33: 分类模型
4. 实验测试
HHL→BY, LR=2
HHL→BY, LR=3

## Slide 34: 分类模型
4. 实验测试
HHL 7/3, LR=2

## Slide 35: 大纲
任务目标
数据来源
特征提取
分类模型
系统实现

## Slide 36: 系统实现
软件框架架构流程

## Slide 37: 系统实现
2. 操作界面
风机配置拷贝
风场选择
日期选择
当前风机通道，单击进入修改页面
新建风机配置
风机列表，单击选择当前风机

## Slide 38: 系统实现
2. 操作界面
选择通道
选择模型
依次输入模型中各部件的型号、厂家和齿数
依次选择模型中各测点在数据库中对应的真实测点名

## Slide 39: 总结
特征提取
  结合领域知识从风机机组多测点传感信号中提取频域特征，减小有效数据较少所带来的过拟合风险
模型方面
  利用Easy Ensemble框架解决故障诊断应用中类别不平衡和代价敏感共生的问题
  进一步应用集成学习方法提升分类器的泛化性能，基分类器包括对数几率回归、随机森林和Xgboost
系统实现

## Slide 40: 后续

## Slide 41
项目孵化-智能制造
物联网技术将各种信息传感设备和计算机设备进行连接，在虚拟互联网的基础上搭建一个实体的万物互联系统，实现人物、物物通信。
在实际落地应用过程中，会遇到感、传、知、控四大难题，物联网行业如果要生产更大价值以及实现更广的覆盖，这四大难题必须得到解决，这逐渐成为行业共识。
传感器部署困难、功耗高
传输带宽限制、成本高
端侧无智能、无端云协调
设备指令无反向控制
有感知
无智能
Notes: 智能制造-字少一点

## Slide 42
为解决传统制造业物联网的四大痛点，研究院结合自身优势孵化了南京物通物语有限公司，致力于将前沿的人工智能算法产业化、集成化，打造业界领先的智能物联网技术与产品。
借助研究院在特征学习、集成学习、多示例多标记学习等领域的技术沉淀，开展高精传动机械、智能机器人、自动驾驶等领域的智能检测设备的研发和制造。
低功耗
硬件
云端AI
算法
端侧
智能
反向
控制
项目孵化-智能制造
通万物自进化！

## Slide 43
在大型机械风机运维系统中，使用人工维护和定期检修的方法不仅维护成本，还耽误生产线的正常运行。物通物语在风机故障诊断方面通过传感器获取信号，利用机器学习技术对轴承、齿轮等部件的运转状态进行预测，减少维护成本，提高生产线运行效率。
机器学习故障诊断
成熟度：数百例设备成功检测
独创性：领域学习结合机器学习算法
价值：减小工程师90%的工作量
性能：召回率>98%, 误报率<5%
项目孵化-智能制造
轴承开裂
齿轮开裂

## Slide 44
前往下一站……